## Slide 1: 难点一：存储器和CPU连接
要点：
1. 根据给定地址空间列出地址划分；
2. 根据存储地址空间要求选择合适的芯片；
3. 连接数据线，注意位扩展的芯片数据线连接；
4. 连接芯片的地址线，比如2K的芯片，需要连接11根地址线；
5. 余下的地址位，分析片选信号；
注意！重要的事情说三遍，不要有任意一个地址线悬空！不要有任意一个地址线悬空！不要有任意一个地址线悬空！

## Slide 2
例4.1 解:
(1) 写出对应的二进制地址码
(2) 确定芯片的数量及类型
0 1 1 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
A15A14A13 A11 A10 … A7 … A4 A3 … A0
…
0 1 1 0
0 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
0 1 1 0
1 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
…
0 1 1 0
1 0 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
2K×8位
1K×8位
RAM
2片1K×4位
ROM
1片 2K×8位

## Slide 3
(3) 分配地址线
A10~ A0 接 2K × 8位 ROM 的地址线
A9 ~ A0 接 1K × 4位 RAM 的地址线
(4) 确定片选信号
C
B
A
0 1 1 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
A15 A13 A11 A10 … A7 … A4 A3 … A0
…
0 1 1 0
0 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
0 1 1 0
1 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
…
0 1 1 0
1 0 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
2K × 8位
1片 ROM
1K × 4位
2片RAM

## Slide 4
2K ×8位
ROM
1K ×4位
RAM
1K ×4位
RAM
…
…
…
&
PD/Progr
Y5
Y4
G1
C
B
A
G2B
G2A
…
…
MREQ
A14
A15
A13
A12
A11
A10
A9
A0
…
D7
D4
D3
D0
WR
…
…
…
…
例 4.1 CPU 与存储器的连接图
…
…
…

## Slide 7: 难点二：Cache与主存地址映射
要点：
1. 明确主存和Cache在管理上，都是划分成大小相同的块，每块若干存储字；
2. 核心是主存地址的划分
情况I – 全相联：0位
情况II – 直接映射：取决于Cache多少块
情况III – 组相联：取决于Cache多少组
主存字块标记 | 情况I/情况II/情况III | 块内地址
例4.11

## Slide 8: 难点三：指令系统
要点：
1. 指令 = 操作码 + 地址码；
2. 寻址方式：注意形式地址和有效地址转换。有如下寻址方式，要理解：
    立即寻址
    隐含寻址
    直接寻址 寄存器寻址
    间接寻址 寄存器间接寻址
    基址寻址 变址寻址
    相对寻址
    堆栈寻址
    3. 指令格式设计
    定长操作码还是变长？
    有哪些寻址方式？是否需要留寻址特征位？
    地址码有几个？需要多少位？

## Slide 9: 难点四：中断屏蔽
要点：
1. 通过中断屏蔽改变中断处理次序，置中断屏蔽字是在中断服务程序中；
2. 通过设置中断屏蔽字，不能改变中断响应次序，只能改变中断处理次序。
中断源 | 原屏蔽字 | 新屏蔽字
A B C D | 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 | 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1
服务程序
D处理完
C处理完
B处理完
A处理完
t
主程序
A程序
B程序
C程序
D程序
A、B、C、D
同时请求中断
CPU 执行程序轨迹（新屏蔽字）

## Slide 10: 难点五：流水线中的相关
要点：
1. 流水线中三种相关：结构、数据、控制；

## Slide 11
ADD R1， R2， R3 //（R2）+（R3） （R1）
ADD R4， R1， R5 //（R1）+（R5） （R4）
2018年考题: 有五级流水线，分别完成取指令（IF）、译码并取数（ID）、
执行（EX）、访存（MEM）和写回（WB）5个步骤。
假设有如下两条指令：
请问：
  1. 假设对同一个寄存器的读写不能在同一周期进行，
  采用推后法，请画出如上两条指令的时空图；
  2. 为了不推迟第2条指令的执行，可采用什么措施？
  请说明，并画出如上两条指令的时空图；
  3. 假设五段流水线每段的执行时间相等，都是Δt，
  采用如上五段流水线执行n条指令，
  假设指令执行过程中不发生任何相关，
  请计算流水线的吞吐率、加速比和效率，
  并分析流水线的吞吐率、加速比和效率的上限。

## Slide 12: 难点七：微操作和节拍安排
要点：
1. 列出所有微操作；
2. 有数据相关的操作次序不能改变，不冲突的安排在一个节拍内，不用寄存器的可以不单独占一个节拍；
3. 如果使用bus结构的，建议把bus写上。
注意：一定不要看到题就懵了，仔细分析每个周期都需要做什么事情，然后逐步写出微操作。

## Slide 13
取指令阶段：
T0: PCMAR, 1R
T1: M(MAR)  MDR, PC+1PC
T2: MDR IR, OP(IR) CU
执行阶段：
T0: Ad(IR)  MAR, 1W
T1:PC MDR
T2: MDR  M(MAR), Ad(IR)+1 PC
课后习题10.6

## Slide 14: 2020年

## Slide 18
2021年

## Slide 20
答：时钟周期取100ns。
吞吐率 = 1/100ns
加速比 = （100+100+50）/100 = 2.5

## Slide 22
2022年