## Slide 1: 计算机系统概论
I 计算机系统简介
III 计算机性能和定量准则
II 计算机的基本组成

## Slide 2: I 计算机系统简介
由具有各类特殊功能
的信息（程序）组成
1. 计算机系统
计算机系统
计算机的实体，
如主机、外设等
一、 计算机的软硬件概念
硬件
软件

## Slide 3
按任务需要编制成的各种程序
用来管理整个计算机系统
系统软件
应用软件
语言处理程序
操作系统
服务性程序
数据库管理系统
网络软件
软
件

## Slide 4
计算机
高级语
言程序
目标
程序
结果
翻译
运行
2. 计算机的解题过程

## Slide 5
二、计算机系统的层次结构
高级语言
虚拟机器 M3
汇编语言
虚拟机器 M2
操作系统
虚拟机器
机器语言
实际机器 M1
微指令系统
微程序机器 M0

## Slide 6
用编译程序翻译
成汇编语言程序
用汇编程序翻译
成机器语言程序
用机器语言解释操作系统
用微指令解释机器指令
由硬件直接执行微指令
软
件
硬
件
虚拟机器 M4
虚拟机器 M3
虚拟机器 M2
实际机器 M1
微程序机器 M0

## Slide 7
程序员所见到的计算机系统的属性
概念性的结构与功能特性
计算机
体系结构
计算机
组成
实现计算机体系结构所体现的属性
有无乘法指令
如何实现乘法指令
（指令系统、数据类型、寻址技术、I/O机理）
（具体指令的实现）
三、计算机体系结构和计算机组成

## Slide 8: II 计算机的基本组成
1. 计算机由五大部件组成
3. 指令和数据用二进制表示
4. 指令由操作码和地址码组成
6. 以运算器为中心
2. 指令和数据以同等地位存于存储器，
可按地址寻访
5. 存储程序
一、冯·诺依曼计算机的特点
5. 存储程序

## Slide 9
冯·诺依曼计算机硬件框图
算术运算
逻辑运算
存放数据
和程序
将信息转换成机
器能识别的形式
将结果转换成
人们熟悉的形式
指挥程序
运行
存储器
输入设备
运算器
控制器
输出设备

## Slide 10
二、计算机硬件框图
1. 以存储器为中心的计算机硬件框图
程序
存储器
输出设备
输入设备
运算器
控制器
数据
结果
计算

## Slide 11
2.现代计算机硬件框图
ALU
主存
辅存
CPU
主机
I/O设备
硬件
CU
存储器
输入设备
运算器
输出设备
控制器
ALU
CPU
主机
I/O
设备
CU
主
存

## Slide 12
1.上机前的准备
建立数学模型
-
+
-
+
-
=
!
x9
!
x7
!
x5
!
x3
x
x
9
7
5
3
sin
…
编制解题程序
确定计算方法
程序 —— 运算的 全部步骤
0, 1, 2,
)
(
)
(
2
1
n
yn
x
yn
x
=
+
=
√
…
指令 —— 每 一个步骤
三、计算机的工作步骤

## Slide 13
取x 至运算器中
乘以x 在运算器中
乘以a 在运算器中
存ax2 在存储器中
取b 至运算器中
乘以x 在运算器中
加ax2 在运算器中
加c 在运算器中
= (ax + b)x + c
取x 至运算器中
乘以a 在运算器中
加b 在运算器中
乘以x 在运算器中
加c 在运算器中
计算 ax2 + bx + c
编程举例
思考：这两种算法执行时有什么区别？

## Slide 14
指令格式举例
000001 0000001000
打印 
停机
取数 α
[α] ACC
存数 β
[ACC] β
加 γ
[ACC]+[γ] ACC
乘 δ
[ACC]×[δ] ACC
操作码
地址码
[  ] 打印机

## Slide 15
指令和数据存于主存单元的地址 | 指令 |  | 注释
 | 操作码 | 地址码 | 
0 | 000001 | 0000001000 | 取数x至ACC
1 | 000100 | 0000001001 | 乘a得ax ,存于ACC中
2 | 000011 | 0000001010 | 加b得ax+b ,存于ACC中
3 | 000100 | 0000001000 | 乘x得（ax+b)x,存于ACC中
4 | 000011 | 0000001011 | 加c得ax2 + bx + c ,存于ACC
5 | 000010 | 0000001100 | 将ax2 + bx +c ,存于主存单元
6 | 000101 | 0000001100 | 打印
7 | 000110 |  | 停机
8 | x |  | 原始数据x
9 | a |  | 原始数据a
10 | b |  | 原始数据b
11 | c |  | 原始数据c
12 |  |  | 存放结果
计算 ax2 + bx + c 程序清单

## Slide 16: III 计算机性能和定量准则
一台计算机的性能比另一台好?
快？
单个用户 – 执行时间
管理人员 – 吞吐率
执行时间？
单个用户 –访问内存所需要的时间，访问磁盘所需要的时间，输入输出操作所需要的时间，操作系统开销，CPU执行时间。。。
多道程序–操作系统调度。。。太难了。
墙上时间
一. 如何评价性能

## Slide 17
二. CPU时间
1. CPU时间：通常定义为一个程序总的时钟周期数（C），乘以每个时钟的时间长度（T）所得的积来表示。
CPU时间＝C×T＝CPI×IC×T＝CPI×IC/f
2. 处理机执行速率 – MIPS – 平均每秒百万条指令数
MIPS＝

## Slide 18
3. CPU时间三个参数讨论：CPI IC T
CPI
IC
T
指令集
逻辑实现
程序，编译
物理实现

## Slide 19
三. 基准程序测试
1. 计算机性能的一种常用的评估方式是使用基准评测程序，也就是benchmark。基准评测程序是专门设计用来评价计算机性能的一组程序，从而反映机器在实际工作负载时的时间。在不同的机器上运行同一套基准程序，通过比较运行时间来评价机器性能。
2. SPEC（System Performance Evaluation Cooperative）是由许多计算机销售商联合出资赞助并支持的组织，目的是为现代计算机系统建立基准评测程序集，该组织成立于1988年。1989年，SPEC建立了重点面向处理器性能的基准程序集，即SPEC89。历经五代发展，应用时间最长和最广泛的是SPEC CPU 2006。它是由SPECint和SPECfp组成，前者包括了12个整数基准评测程序，后者包括19个基准评测程序。随着SPEC CPU 2017的发布，CPU 2006已经于2018年1月正式退休。

## Slide 20
描述 | IC （109） | CPI | 周期时间 （10-9） | 执行 时间（秒） | 参考 时间（秒） | SPEC 分值
字符串处理程序 | 2252 | 0.60 | 0.376 | 508 | 9770 | 19.2
块排序压缩 | 2390 | 0.70 | 0.376 | 629 | 9650 | 15.4
GNU C编译器 | 794 | 1.20 | 0.376 | 358 | 8050 | 22.5
组合优化 | 221 | 2.66 | 0.376 | 221 | 9120 | 41.2
围棋游戏 | 1274 | 1.10 | 0.376 | 527 | 10490 | 19.9
基因序列搜索 | 2616 | 0.60 | 0.376 | 590 | 9330 | 15.8
国际象棋游戏 | 1948 | 0.80 | 0.376 | 586 | 12100 | 20.7
量子计算机模拟 | 659 | 0.44 | 0.376 | 109 | 20720 | 190.0
视频压缩 | 3793 | 0.50 | 0.376 | 713 | 22130 | 31.0
离散事件模拟库 | 367 | 2.10 | 0.376 | 290 | 6250 | 21.5
游戏/寻径 | 1250 | 1.00 | 0.376 | 470 | 7020 | 14.9
XML解析 | 1045 | 0.70 | 0.376 | 275 | 6900 | 25.1