## Slide 1: 计算机的运算方法
I 无符号数和有符号数
III 定点运算
II 数的定点表示和浮点表示
IV 浮点四则运算
V 算术逻辑单元 （ 待补充 ）
VI IEEE754 （待补充）

## Slide 2: I 无符号数和有符号数
一、无符号数
寄存器的位数
反映无符号数的表示范围
8 位 0 ~ 255
16 位 0 ~ 65535
Notes: 引入：
计算机中的信息，无论是数，还是别的，都是二进制表示。
我们平时如何表示一个数？
三个重要的部分：符号（正负）、数、小数点

## Slide 3
带符号的数 符号数字化的数
+ 0.1011
0 1011
小数点的位置
+ 1100
0 1100
小数点的位置
– 1100
1 1100
小数点的位置
– 0.1011
1 1011
小数点的位置
真值 机器数 – 符号数码化
1. 机器数与真值
二、有符号数

## Slide 4
2. 原码表示法
带符号的绝对值表示
(1) 定义
整数
x 为真值
n 为整数的位数
如
x = +1110
[x]原 = 0 , 1110
[x]原 = 24 + 1110 = 1 , 1110
x = 1110
[x]原 =
0，x 2n ＞ x ≥ 0
2n x 0 ≥ x ＞ 2n
用 逗号 将符号位
和数值部分隔开

## Slide 5
小数
x 为真值
如
x = + 0.1101
[x]原 = 0 . 1101
x = 0.1101
[x]原 = 1 ( 0.1101) = 1 . 1101
x 1 ＞ x ≥ 0
[x]原 =
1 – x 0 ≥ x ＞ 1
x = 0.1000000
[x]原 = 1 ( 0.1000000) = 1 . 1000000
x = + 0.1000000
[x]原 = 0 . 1000000
用 小数点 将符号
位和数值部分隔开
用 小数点 将符号
位和数值部分隔开

## Slide 6
(2) 举例
例 6.1 已知 [x]原 = 1.0011 求 x
解:
例 6.2 已知 [x]原 = 1,1100 求 x
解:
x = 1 [x]原 = 1 1.0011 = 0.0011
x = 24 [x]原 = 10000 1,1100 = 1100
–
–
0.0011
1100
由定义得
由定义得

## Slide 7
例 6.4 求 x = 0 的原码
解:
设 x = + 0.0000
例 6.3 已知 [x]原 = 0.1101 求 x
解：
∴ x = + 0.1101
同理，对于整数
[+ 0 ]原 = 0,0000
[+ 0.0000]原 = 0.0000
x = 0.0000
[ 0.0000]原 = 1.0000
[ 0 ]原 = 1,0000
∴ [+ 0]原 ≠ [ 0]原
根据 定义 ∵ [x]原 = 0.1101

## Slide 8
- 12
3
(1) 补的概念
时钟
逆时针
- 3
6
3
顺时针
+ 9
6
15
3. 补码表示法
可见 3 可用 + 9 代替
记作 3 ≡ + 9 （mod 12）
同理 4 ≡ + 8 （mod 12）
5 ≡ + 7 （mod 12）
时钟以
12为模
减法 加法
称 + 9 是 3 以 12 为模的 补数
Notes: 此处有两个概念：
补数： 互为补数。
模数： 就是超过它就循环了。

## Slide 9
结论
一个负数加上 “模” 即得该负数的补数
一个正数和一个负数互为补数时
它们绝对值之和即为 模 数
计数器（模 16）
– 1011
1011
0000
+ 0101
1011
10000
1011 0000 ？
可见 1011 可用 + 0101 代替
同理 011
0.1001
自然去掉
记作 1011
（mod 24）
≡ + 0101
（mod 23）
≡ + 101
（mod 2）
≡ + 1.0111

## Slide 10
+ 0101（mod24）
≡
1011
（mod24）
(2) 正数的补数即为其本身
+ 10000
+ 10000
两个互为补数的数
+ 0101
+ 10101
≡
分别加上模
结果仍互为补数
∴ + 0101 ≡ + 0101
+ 0101
24+1 – 1011
1,0101
用 逗号 将符号位
和数值部分隔开
丢掉
1011
0 ,
1 ,
?
?
1011
（mod24）
可见
?
+ 0101
0101
0101
1011
0101
+
（mod24+1）
100000
=

## Slide 11
(3) 补码定义
整数
x 为真值
n 为整数的位数
[x]补 =
0，x 2n ＞ x ≥ 0
2n+1 + x 0 ＞ x ≥ 2n（mod 2n+1）
如
x = +1010
[x]补 = 27+1 +( 1011000 )
=
[x]补 = 0,1010
x = 1011000
1,0101000
用 逗号 将符号位
和数值部分隔开
1011000
100000000

## Slide 12
小数
x 为真值
x = + 0.1110
[x]补 =
x 1 ＞ x ≥ 0
2 + x 0 ＞ x ≥ 1（mod 2）
如
[x]补 = 0.1110
x = 0.1100000
1.0100000
[x]补 = 2 + ( 0.1100000 )
=
用 小数点 将符号位
和数值部分隔开
0.1100000
10.0000000

## Slide 13
(4) 求补码的快捷方式
= 100000
= 1,0110
10101 + 1
= 1,0110
又[x]原 = 1,1010
则[x]补 = 24+1 1010
= 11111 + 1 1010
= 11111
1010
1010
当真值为 负 时，补码 可用 原码除符号位外
每位取反，末位加 1 求得
+ 1
设 x = 1010 时

## Slide 14
(5) 举例
解：
x = + 0.0001
解：由定义得
x = [x]补 – 2
= 1.0001 – 10.0000
[x]原 = 1.1111
例 6.6 已知 [x]补 = 1.0001
求 x
[x]补 [x]原
？
由定义得
例 6.5 已知 [x]补 = 0.0001
求 x
∴ x = 0.1111
–
= 0.1111
–

## Slide 15
例 6.7
解：
x = [x]补 – 24+1
= 1,1110 – 100000
[x]原 = 1,0010
当真值为 负 时，原码 可用 补码除符号位外
每位取反，末位加 1 求得
[x]补 [x]原
？
∴ x = 0010
= 0010
求 x
已知 [x]补 = 1,1110
由定义得

## Slide 16
4. 反码表示法
(1) 定义
整数
[x]反 =
0，x 2n ＞ x ≥ 0
( 2n+1 – 1) + x 0 ≥ x ＞ 2n（mod 2n+1 1）
如
x = +1101
[x]反 = 0,1101
= 1,0010
x = 1101
[x]反 = (24+1 1) 1101
= 11111 1101
用 逗号 将符号位
和数值部分隔开
x 为真值
n 为整数的位数

## Slide 17
小数
x = + 0.1101
[x]反 = 0.1101
x = 0.1010
[x]反 = (2 2-4) 0.1010
= 1.1111 0.1010
= 1.0101
如
[x]反 =
x 1 ＞ x ≥ 0
( 2 – 2-n) + x 0 ≥ x ＞ 1（mod 2 2-n）
用 小数点 将符号位
和数值部分隔开
x 为真值
n 为小数的位数

## Slide 18
(2) 举例
例 6.10 求 0 的反码
设 x = + 0.0000
[+0.0000]反= 0.0000
解：
同理，对于整数
[+0]反= 0,0000
例6.9 已知 [x]反 = 1,1110 求 x
例6.8 已知 [x]反 = 0,1110 求 x
解：
由定义得 x = + 1110
解：
= 1,1110 11111
= 0001
由定义得
x = [x]反 (24+1 1)
x = 0.0000
[ 0.0000]反= 1.1111
[ 0]反= 1,1111
∴ [+ 0]反 ≠ [ 0]反

## Slide 19
三种机器数的小结
对于正数，原码 = 补码 = 反码
对于负数 ，符号位为 1，其 数值部分
原码除符号位外每位取反末位加 1 补码
原码除符号位外每位取反 反码
最高位为符号位，书写上用“,”（整数）
或“.”（小数）将数值部分和符号位隔开

## Slide 20
例6.11
00000000
00000001
00000010
…
01111111
10000000
10000001
11111101
11111110
11111111
…
128
129
-0
-1
-128
-127
-127
-126
二进制代码
无符号数
对应的真值
原码对应
的真值
补码对应
的真值
反码对应
的真值
0
1
2
127
…
253
254
255
…
-125
-126
-127
…
-3
-2
-1
…
-2
-1
-0
…
+0
+1
+2
+127
…
+0
+1
+2
+127
…
+0
+1
+2
+127
…
+0
设机器数字长为 8 位（其中１位为符号位）
对于整数，当其分别代表无符号数、原码、补码和
反码时，对应的真值范围各为多少？

## Slide 21
(1) 移码定义
x 为真值，n 为 整数的位数
移码在数轴上的表示
[x]移码
2n+1–1
2n
2n –1
–2n
0
0
真值
如
x = 10100
[x]移 = 25 + 10100
用 逗号 将符号位
和数值部分隔开
x = –10100
[x]移 = 25 – 10100
[x]移 = 2n + x（2n＞x ≥ 2n）
= 1,10100
= 0,01100
5. 移码表示法

## Slide 22
- 1 0 0 0 0 0
- 1 1 1 1 1
- 1 1 1 1 0
- 0 0 0 0 1
± 0 0 0 0 0
+ 0 0 0 0 1
+ 0 0 0 1 0
+ 1 1 1 1 0
+ 1 1 1 1 1
…
…
真值 x ( n = 5 )
[x]补
[x]移
[x] 移对应的
十进制整数
(2) 真值、补码和移码的对照表
…
…
0
1
2
31
32
33
34
62
63
…
…
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 1
0 1 1 1 1 1
1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 1
1 0 0 0 1 0
1 1 1 1 1 0
1 1 1 1 1 1
…
…
0 1 1 1 1 1
0 1 1 1 1 0
0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1
1 0 0 0 1 0
1 0 0 0 0 1
1 0 0 0 0 0
- 1 0 0 0 0 0
± 0 0 0 0 0
+ 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0

## Slide 23
当 x = 0 时
[+0]移 = 25 + 0
当 n = 5 时
可见，最小真值的移码为全 0
(4) 移码的特点
用移码表示浮点数的阶码
能方便地判断浮点数的阶码大小
= 1,00000
= 1,00000
= 000000
[ 0]移 = 25 0
∴ [+0]移 = [ 0]移
[ 100000]移
= 25 100000
最小的真值为 25
= 100000

## Slide 24: II 数的定点表示和浮点表示
小数点按约定方式标出
一、定点表示
Sf S1S2 Sn
…
数符
数值部分
小数点位置
Sf S1S2 Sn
…
数符
数值部分
小数点位置
或
定点机
小数定点机
整数定点机
原码
补码
反码
–(1 – 2-n) ~ +(1 – 2-n)
–(2n – 1) ~ +( 2n – 1)
– 1 ~ +(1 – 2-n)
– 2n ~ +( 2n – 1)
–(1 – 2-n) ~ +(1 – 2-n)
–(2n – 1) ~ +( 2n – 1)

## Slide 25
二、浮点表示
N = S×rj
浮点数的一般形式
S 尾数
j 阶码
r 基数（基值）
计算机中 r 取 2、4、8、16 等
当 r = 2
N = 11.0101
= 0.110101×210
= 1.10101×21
= 1101.01×2-10
= 0.00110101×2100
计算机中 S 小数、可正可负
j 整数、可正可负
规格化数
二进制表示

## Slide 26
1. 浮点数的表示形式
Sf 代表浮点数的符号
n 其位数反映浮点数的精度
m 其位数反映浮点数的表示范围
jf 和 m 共同表示小数点的实际位置
jf j1 j2 jm Sf S1 S2 Sn
…
…
j 阶码
S 尾数
阶符
数符
阶码的
数值部分
尾数的数值部分
小数点位置

## Slide 27
2. 浮点数的表示范围
–2( 2m–1)×( 1 – 2–n)
–2–( 2m–1)×2–n
2( 2m–1)×( 1 – 2–n)
2–( 2m–1)×2–n
最小负数
最大负数
最大正数
最小正数
负数区
正数区
下溢
0
上溢
上溢
–215 ×( 1 – 2-10)
–2-15 ×2-10
215 ×( 1 – 2-10)
设 m = 4
n =10
上溢 阶码 > 最大阶码
下溢 阶码 < 最小阶码 按 机器零 处理
2-15 ×2-10

## Slide 28
练习
设机器数字长为 24 位，欲表示±3万的十进制数，试问在保证数的最大精度的前提下，除阶符、数符各 取1 位外，阶码、尾数各取几位？
满足 最大精度 可取 m = 4，n = 18
解：
…
m = 4，5，6，
15 位二进制数可反映 ±3 万之间的十进制数
∴
215 = 32768
214 = 16384
∵
215 × 0.××× ×××
15位
…

## Slide 29
3. 浮点数的规格化形式
r = 2
尾数最高位为 1
r = 4
尾数最高 2 位不全为 0
r = 8
尾数最高 3 位不全为 0
4. 浮点数的规格化
r = 2
左规 尾数左移 1 位，阶码减 1
右规 尾数右移 1 位，阶码加 1
r = 4
左规 尾数左移 2 位，阶码减 1
右规 尾数右移 2 位，阶码加 1
r = 8
左规 尾数左移 3 位，阶码减 1
右规 尾数右移 3 位，阶码加 1
基数 r 越大，可表示的浮点数的范围越大
基数不同，浮点数的
规格化形式不同
基数 r 越大，浮点数的精度降低

## Slide 30
例如：
最大正数
= 215×( 1–2–10 )
2+1111 × 0.1111111111
10 个 1
最小正数
最大负数
最小负数
= 2–15×2–1
= –215×( 1–2– 10 )
= 2–16
= –2–15×2–1
= –2–16
2-1111 × 0.1000000000
9 个 0
2-1111 ×(– 0.1000000000)
9 个 0
2+1111 ×(– 0.1111111111)
10 个 1
设 m = 4，n = 10，r = 2
尾数规格化后的浮点数表示范围

## Slide 31
三、举例
例 6.13 将 + 写成二进制定点数、浮点数及在定点机和浮点机中的机器数形式。其中数值部分均取 10 位，数符取 1 位，浮点数阶码取 5 位（含1位阶符）。
19
128
解：
设 x = +
19
128
二进制形式
定点表示
浮点规格化形式
[x]原 = 1, 0010; 0. 1001100000
[x]补 = 1, 1110; 0. 1001100000
[x]反 = 1, 1101; 0. 1001100000
定点机中
浮点机中
000
x = 0.0010011
x = 0.0010011
x = 0.1001100000×2-10
[x]原 = [x]补 = [x]反 = 0.0010011000

## Slide 32
x = – 111010
0000
例 6.14
将 –58 表示成二进制定点数和浮点数，
并写出它在定点机和浮点机中的三种机器数及阶码
为移码、尾数为补码的形式（其他要求同上例）。
解：
设 x = –58
二进制形式
定点表示
浮点规格化形式
[x]原 = 1, 0000111010
[x]补 = 1, 1111000110
[x]反 = 1, 1111000101
[x]原 = 0, 0110; 1. 1110100000
[x]补 = 0, 0110; 1. 0001100000
[x]反 = 0, 0110; 1. 0001011111
定点机中
浮点机中
[x]阶移、尾补 = 1, 0110; 1. 0001100000
x = – 111010
x = – (0.1110100000) × 2110

## Slide 33
例6.15
写出对应下图所示的浮点数的补码
形式。 设 n = 10，m = 4， 阶符、数符各取 1位。
负数区
正数区
下溢
0
上溢
上溢
–2( 2m–1)×( 1 – 2–n)
2( 2m–1)×(1 – 2–n)
2–( 2m–1)×2–n
最小负数
最大正数
最小正数
–2–( 2m–1)×2–n
最大负数
解：
真值
最大正数
最小正数
最大负数
最小负数
215×(1 – 2–10)
2–15× 2–10
–2–15× 2–10
–215×(1 – 2–10)
0,1111; 0.1111111111
1,0001; 0.0000000001
1,0001; 1.1111111111
0,1111; 1.0000000001
补码

## Slide 34
当浮点数 尾数为 0 时，不论其阶码为何值
按机器零处理
机器零
当浮点数 阶码等于或小于它所表示的最小
数 时，不论尾数为何值，按机器零处理
如 m = 4 n = 10
当阶码用移码，尾数用补码表示时，机器零为
0, 0 0 0 0；0. 0 0 0
…
1, 0 0 0 0 ； ×.×× ×
…
×, × × × ×； 0. 0 0 0
…
有利于机器中“ 判 0 ” 电路的实现
当阶码和尾数都用补码表示时，机器零为
（阶码 = 16）

## Slide 35: III 定 点 运 算
一、移位运算
1. 移位的意义
15 m = 1500 cm
小数点右移 2 位
机器用语
15 相对于小数点 左移 2 位
（ 小数点不动 ）
.
.
左移 绝对值扩大
右移 绝对值缩小
在计算机中，移位与加减配合，能够实现乘除运算

## Slide 36
2. 算术移位规则
1
右移 添 1
左移 添 0
0
反 码
补 码
原 码
负数
0
原码、补码、反码
正数
符号位不变
添补代码
码 制
真值

## Slide 37
例6.16
设机器数字长为 8 位（含１位符号位），写出A = +26时，三种机器数左、右移一位和两位后的表示形式及对应的真值，并分析结果的正确性。
解：
A = +26
则 [A]原 = [A]补 = [A]反 = 0,0011010
+ 6
0,0000110
+13
0,0001101
+104
0,1101000
+ 52
0,0110100
+26
0,0011010
移位前
[A]原=[A]补=[A]反
对应的真值
机 器 数
移位操作
= +11010
左移一位
左移两位
右移一位
右移两位

## Slide 38
例6.17
设机器数字长为 8 位（含１位符号位），写出
A = –26时，三种机器数左、右移一位和两位后的表示形式及对应的真值，并分析结果的正确性。
解：
A = – 26
– 6
1,0000110
– 13
1,0001101
– 104
1,1101000
– 52
1,0110100
– 26
1,0011010
移位前
对应的真值
机 器 数
移位操作
原码
= – 11010
左移一位
左移两位
右移一位
右移两位

## Slide 39
– 6
1,1111001
– 13
1,1110010
– 104
1,0010111
– 52
1,1001011
– 26
1,1100101
移位前
对应的真值
机 器 数
移位操作
– 7
1,1111001
– 13
1,1110011
– 104
1,0011000
– 52
1,1001100
– 26
1,1100110
移位前
对应的真值
机 器 数
移位操作
补码
反码
左移一位
左移两位
右移一位
右移两位
左移一位
左移两位
右移一位
右移两位

## Slide 40
3. 算术移位的硬件实现
（a）真值为正
（b）负数的原码
（c）负数的补码
（d）负数的反码
0
0
0
1
0
丢 1
丢 1
出错
影响精度
出错
影响精度
正确
影响精度
正确
正确

## Slide 41
4. 算术移位和逻辑移位的区别
算术移位
有符号数的移位
逻辑移位
无符号数的移位
逻辑左移
逻辑右移
低位添 0，高位移丢
高位添 0，低位移丢
例如 01010011
逻辑左移
10100110
逻辑右移
01011001
算术左移
算术右移
00100110
11011001（补码）
高位 1 移丢
0
1 0 1 0 0 1 1 0
Cy
0 1 0 1 0 0 1 1
0
0
10110010

## Slide 42
二、加减法运算
1. 补码加减运算公式
(1) 加法
(2) 减法
整数
[A]补 + [B]补
= [A+B]补（mod 2n+1）
小数
[A]补 + [B]补
= [A+B]补（mod 2）
A–B
= A+(–B )
整数
[A – B]补
= [A+(–B )]补
= [A]补 + [ – B]补
(mod 2n+1)
小数
[A – B]补
= [A+(–B )]补
(mod 2)
连同符号位一起相加，符号位产生的进位自然丢掉
= [A]补 + [ – B]补

## Slide 43
2. 举例
解：
[A]补
[B]补
[A]补 + [B]补
+
= 0 . 1 0 1 1
= 1 . 1 0 1 1
= 1 0 . 0 1 1 0
= [A + B]补
验证
例 6.18
设 A = 0.1011，B = – 0.0101
求 [A + B]补
0.1011
– 0.0101
0.0110
∴ A + B = 0 . 0 1 1 0
[A]补
[B]补
[A]补 + [B]补
+
= 1 , 0 1 1 1
= 1 , 1 0 1 1
= 1 1 , 0 0 1 0
= [A + B]补
验证
– 1001
– 1110
– 0101
+
例 6.19
设 A = –9，B = –5
求 [A+B]补
解：
∴ A + B = – 1110

## Slide 44
例 6.20
设机器数字长为 8 位（含 1 位符号位）
且 A = 15， B = 24，用补码求 A – B
解：
A = 15
= 0001111
B = 24
= 0011000
[A]补 + [– B]补
+
[A]补
= 0, 0001111
[– B]补
= 1, 1101000
= 1, 1110111
= [A – B]补
[B]补 = 0, 0011000
∴ A – B = – 1001 = –9
6.3

## Slide 45
3. 溢出判断
(1) 一位符号位判溢出
参加操作的 两个数（减法时即为被减数和“求补”
以后的减数）符号相同，其结果的符号与原操作
数的符号不同，即为溢出
硬件实现
最高有效位的进位 符号位的进位 = 1
如
1 0 = 1
0 1 = 1
有 溢出
0 0 = 0
1 1 = 0
无 溢出
溢出

## Slide 46
(2) 两位符号位判溢出
[x]补'
=
x 1 ＞x ≥ 0
4 + x 0 ＞x ≥ –1（mod 4）
[x]补' + [y]补' = [ x + y ]补' （mod 4）
[x –y]补' = [x]补' + [– y]补' （mod 4）
结果的双符号位 相同 未溢出
结果的双符号位 不同 溢出
最高符号位 代表其 真正的符号
00. ×××××
11. ×××××
10. ×××××
01. ×××××
00, ×××××
11, ×××××
10, ×××××
01, ×××××

## Slide 47
4. 补码加减法的硬件配置
V
0 A n
GA
GS
加法器（n+1）
溢出
判断
求补控制
逻 辑
0 X n
A、X 均 n+1 位
用减法标记 GS 控制求补逻辑
加法标记
减法标记

## Slide 48
三、乘法运算
1. 分析笔算乘法
A = – 0.1101 B = 0.1011
A×B = – 0.10001111
0 . 1 1 0 1
0 . 1 0 1 1
1 1 0 1
1 1 0 1
0 0 0 0
1 1 0 1
0 . 1 0 0 0 1 1 1 1
符号位单独处理
乘数的某一位决定是否加被乘数
4个位积一起相加
乘积的位数扩大一倍
×
乘积的符号心算求得
？

## Slide 49
2. 笔算乘法改进
A • B = A • 0.1011
= 0.1A + 0.00A + 0.001A +0.0001A
= 0.1A + 0.00A + 0.001( A +0.1A)
= 0.1A + 0.01[0 • A + 0. 1( A +0.1A)]
= 0.1{A +0.1[ 0 • A+0.1(A + 0.1A)]}
= 2-1{A +2-1[ 0 • A+2-1(A + 2-1(A+0))]}
①
②
⑧
第一步 被乘数A + 0
第二步 右移 一 位，得新的部分积
第八步 右移 一 位，得结果
③
第三步 部分积 + 被乘数
…
右移一位
Notes: 在黑板上推导

## Slide 50
3. 改进后的笔算乘法过程（竖式）
0 . 0 0 0 0
0 . 1 1 0 1
0 . 1 1 0 1
0 . 1 1 0 1
0 . 0 0 0 0
0 . 1 1 0 1
初态，部分积 = 0
乘数为 1，加被乘数
乘数为 1，加被乘数
乘数为 0，加 0
1 . 0 0 1 1
1
0 . 1 0 0 1
1 1
1 . 0 0 0 1
1 1 1
乘数为 1，加 被乘数
0 . 1 0 0 0
1 1 1 1
1，得结果
1 0 1 1
=
0 . 0 1 1 0
1，形成新的部分积
1 1 0 1
=
0 . 1 0 0 1
1，形成新的部分积
1 1 1 0
=
0 . 0 1 0 0
1，形成新的部分积
1 1 1 1
=
部 分 积 乘 数 说 明
＋
＋
＋
＋

## Slide 51
小结
被乘数只与部分积的高位相加
由乘数的末位决定被乘数是否与原部分积相加，
然后 1 位形成新的部分积，同时 乘数 1 位
（末位移丢），空出高位存放部分积的低位。
硬件
3 个寄存器，具有移位功能
1 个全加器
乘法 运算可用 加和移位实现
n = 4，加 4 次，移 4 次

## Slide 52
4. 原码乘法
(1) 原码一位乘运算规则
以小数为例
设[x]原 = x0. x1x2 xn
…
[y]原 = y0. y1y2 yn
…
= (x0 y0). x*y*
[x • y]原 = (x0 y0).(0. x1x2 xn)(0.y1y2 yn)
…
…
式中 x*= 0. x1x2 xn 为 x 的绝对值
…
y*= 0. y1y2 yn 为 y 的绝对值
…
乘积的符号位单独处理 x0 y0
数值部分为绝对值相乘 x* • y*

## Slide 53
(2) 原码一位乘递推公式
x*• y* = x*(0.y1y2 yn)
…
= x*(y12-1+y22-2+ + yn2-n)
…
= 2-1(y1x*+2-1(y2x*+ 2-1(ynx* + 0) ))
…
…
z1
zn
z0 = 0
z1 = 2-1(ynx*+z0)
z2 = 2-1(yn-1x*+z1)
zn = 2-1(y1x*+zn-1)
…
…
z0

## Slide 54
例6.21
已知 x = – 0.1110 y = 0.1101 求[x • y]原
解：
数值部分的运算
0 . 0 0 0 0
0 . 1 1 1 0
0 . 1 1 1 0
0 . 0 0 0 0
0 . 1 1 1 0
0 . 1 1 1 0
部分积 初态 z0 = 0
部 分 积 乘 数 说 明
0 . 0 1 1 1
0
1 . 0 0 0 1
1 0
1 . 0 1 1 0
1 1 0
0 . 1 0 1 1
0 1 1 0
1，得 z4
逻辑右移
1 1 0 1
=
0 . 0 1 1 1
1，得 z1
0 1 1 0
=
0 . 0 0 1 1
1，得 z2
1 0 1 1
=
0 . 1 0 0 0
1，得 z3
1 1 0 1
=
逻辑右移
逻辑右移
逻辑右移
+
+
+
+
+ x*
+ 0
+ x*
+ x*

## Slide 55
② 数值部分按绝对值相乘
① 乘积的符号位 x0 y0 = 1 0 = 1
x*• y* = 0. 1 0 1 1 0 1 1 0
则 [x • y]原 = 1. 1 0 1 1 0 1 1 0
特点
绝对值运算
逻辑移位
例6.21 结果
用移位的次数判断乘法是否结束

## Slide 56
(3) 原码一位乘的硬件配置
A、X、Q 均 n+1 位
移位和加受末位乘数控制
0 A n
加 法 器
控 制 门
0 X n
移位和加控制
计数器 C
S
GM
0
Q n
右移
乘积符号
乘法标记

## Slide 57
四、除法运算
1. 分析笔算除法
x = – 0.1011 y = 0.1101 求 x÷y
0 . 1 0 1 1
0 . 1 1 0 1
⌒
0 . 0 1 1 0 1
0 . 0 1 0 0 1
0 . 0 0 1 1 0 1
0 . 0 0 0 1 0 1
0 . 0 0 0 0 1 1 0 1
0 . 0 0 0 0 0 1 1 1
1
商符单独处理
心算上商
余数不动低位补“0”
减右移一位的除数
上商位置不固定
x÷y = – 0. 1 1 0 1
余数 0. 0 0 0 0 0 1 1 1
商符心算求得
0
0 .
1
0
1
0
0
0
？
？
？

## Slide 58
2. 笔算除法和机器除法的比较
笔算除法
机器除法
商符单独处理
心算上商
符号位异或形成
| x | – | y | ＞ 0 上商 1
| x | – | y | ＜ 0 上商 0
余数 不动 低位补“0”
减右移一位 的除数
2 倍字长加法器
上商位置 不固定
余数 左移一位 低位补“0”
减 除数
1 倍字长加法器
在寄存器 最末位上商

## Slide 59
3. 原码除法
以小数为例
[ x ]原 = x0. x1x2 xn
…
[ y ]原 = y0. y1y2 yn
…
式中 x* = 0. x1x2 xn 为 x 的绝对值
y* = 0. y1y2 yn 为 y 的绝对值
…
…
数值部分为绝对值相除
x*
y*
被除数不等于 0
除数不能为 0
小数定点除法 x* ＜ y*
整数定点除法 x* ＞ y*
商的符号位单独处理 x0 y0
[ ]原 = (x0 y0).
x
y
x*
y*
约定

## Slide 60
(1) 恢复余数法
0 . 1 0 1 1
1 . 0 0 1 1
1 . 0 0 1 1
1 . 0 0 1 1
0 . 0 0 0 0
+[– y*]补
0
1 . 1 1 1 0
余数为负，上商 0
0 . 1 1 0 1
恢复余数
0
0 . 1 0 0 1
余数为正，上商 1
+[– y*]补
1 . 0 1 1 0
0
1
1 . 0 0 1 0
0 1
1
+[–y*]补
解：
被除数（余数） 商 说 明
[x]原 = 1.1011 [y]原 = 1.1101
① x0 y0 = 1 1 = 0
②
x = – 0.1011 y = – 0.1101
求
[ ]原
x
y
例6.24
1
0 . 1 0 1 1
恢复后的余数
0
+[y*]补
[y*]补 = 0.1101 [– y*]补 = 1.0011
逻辑左移
逻辑左移
+
+
+
+

## Slide 61
0 . 0 1 0 1
0 1
余数为正，上商 1
被除数（余数） 商 说 明
1 . 0 0 1 1
0 . 1 1 0 1
1 . 0 0 1 1
1
0 . 1 0 1 0
0 1 1
+[– y*]补
1 . 1 1 0 1
0 1 1
余数为负，上商 0
恢复余数
1 . 0 1 0 0
0 1 1 0
1
+[– y*]补
0 . 0 1 1 1
0 1 1 0
余数为正，上商 1
= 0.1101
x*
y*
∴
[ ]原
x
y
= 0.1101
上商 5 次
第一次上商判溢出
余数为正 上商 1
余数为负 上商 0，恢复余数
移 4 次
1
0
0 . 1 0 1 0
恢复后的余数
0 1 1 0
1
+[y*]补
逻辑左移
逻辑左移
+
+
+

## Slide 62
(2) 不恢复余数法
余数 Ri＞0 上商 “1”，2Ri – y*
余数 Ri＜0 上商 “0”， Ri + y* 恢复余数
2( Ri+y*) – y* = 2Ri + y*
加减交替
恢复余数法运算规则
不恢复余数法运算规则
上商“1” 2Ri – y*
上商“0” 2Ri + y*
（加减交替法）

## Slide 63
x = – 0.1011 y = – 0.1101 求
[ ]原
x
y
解：
例6.25
0 . 1 0 1 1
1 . 0 0 1 1
0 . 1 1 0 1
1 . 0 0 1 1
1 . 0 0 1 1
0 . 1 1 0 1
0 . 0 0 0 0
+[– y*]补
0
1 . 1 1 1 0
余数为负，上商 0
1 . 1 1 0 0
0
1
+[y*]补
0
0 . 1 0 0 1
余数为正，上商 1
+[– y*]补
1 . 0 0 1 0
0 1
1
+[– y*]补
+[y*]补
0 . 1 0 1 0
0 1 1
1
1 . 1 0 1 0
0 1 1 0
1
0 . 0 1 0 1
0 1
余数为正，上商 1
0 . 0 1 1 1
0 1 1 0
余数为正，上商 1
1 . 1 1 0 1
0 1 1
余数为负，上商 0
[x]原 = 1.1011
[y*]补 = 0.1101
[–y*]补 = 1.0011
[y]原 = 1.1101
1
1
0
1
逻辑左移
[x*]补 = 0.1011
逻辑左移
逻辑左移
逻辑左移
＋
＋
＋
＋
＋

## Slide 64
① x0 y0 = 1 1 = 0
②
x*
y*
= 0.1101
∴ = 0.1101
[ ]原
x
y
上商 n+1 次
例6.25 结果
特点
用移位的次数判断除法是否结束
第一次上商判溢出
移 n 次，加 n+1 次

## Slide 65
(3) 原码加减交替除法硬件配置
A、X、Q 均 n +1 位
用 Qn 控制加减交替
0 A n
n + 1 位加法器
控 制 门
0 X n
0 Q n
计数器 C
GD
加
减
移位和加控制逻辑
S
V
左移

## Slide 66: IV 浮点四则运算
一、浮点加减运算
x = Sx · 2jx
y = Sy · 2jy
1. 对阶
(1) 求阶差
(2) 对阶原则
Δj = jx – jy =
jx= jy 已对齐
jx＞ jy
jx＜ jy
x 向 y 看齐
y 向 x 看齐
x 向 y 看齐
y 向 x 看齐
小阶向大阶看齐
Sx 1,
Sy 1,
Sx 1,
Sy 1,
= 0
＞ 0
＜ 0
jx–1
jy+1
jx+1
jy–1

## Slide 67
例如
x = 0.1101 × 201 y = (–0.1010) × 211
求 x + y
解：
[x]补 = 00, 01; 00.1101 [y]补 = 00, 11; 11.0110
1. 对阶
[Δj]补 = [jx]补 – [jy]补
= 00, 01
11, 01
11, 10
阶差为负（ – 2）
[Sx]补'
= 00.0011
[Sy]补
= 11.0110
11.1001
∴ Sx 2 jx+ 2
∴ [x+y]补 = 00, 11; 11. 1001
② 对阶
[x]补' = 00, 11; 00.0011
+
+
对阶后的[Sx]补'
① 求阶差
2. 尾数求和

## Slide 68
3. 规格化
(1) 规格化数的定义
(2) 规格化数的判断
r = 2 ≤ |S| ＜1
1
2
S＞0
真值
原码
补码
反码
规格化形式
S＜ 0
规格化形式
真值
原码
补码
反码
0.1×× ×
…
0.1×× ×
…
0.1×× ×
…
0.1×× ×
…
原码 不论正数、负数，第一数位为1
补码 符号位和第 一数位不同
– 0.1×× ×
…
1.1×× ×
…
1.0×× ×
…
1.0×× ×
…

## Slide 69
特例
S = – = – 0.100 0
1
2
…
∴ [– ]补 不是规格化的数
1
2
S = – 1
∴ [–1]补 是规格化的数
[S]原 = 1 . 1 0 0 0
…
[S]补 = 1 . 1 0 0 0
…
[S]补 = 1 . 0 0 0 0
…

## Slide 70
(3) 左规
(4) 右规
尾数左移一位，阶码减 1，直到数符和第一数位不同为止
上例 [x+y]补 = 00, 11; 11. 1001
左规后 [x+y]补 = 00, 10; 11. 0010
∴ x + y = (– 0.1110)×210
当 尾数溢出（ >1）时，需 右规
即尾数出现 01. ×× ×或 10. ×× ×时
…
…
尾数右移一位，阶码加 1

## Slide 71
例6.27
x = 0.1101× 210 y = 0.1011× 201
求 x +y（除阶符、数符外，阶码取 3 位，尾数取 6 位）
解：
[x]补 = 00, 010; 00. 110100
[y]补 = 00, 001; 00. 101100
① 对阶
② 尾数求和
[Δj]补 = [jx]补 – [jy]补
= 00, 010
11, 111
100, 001
阶差为 +1
∴ Sy 1, jy+1
∴ [y]补' = 00, 010; 00. 010110
[Sx]补 = 00. 110100
[Sy]补' = 00. 010110
对阶后的[Sy]补'
01. 001010
+
+
尾数溢出需右规

## Slide 72
③ 右规
[x +y]补 = 00, 010; 01. 001010
[x +y]补 = 00, 011; 00. 100101
右规后
∴ x +y = 0. 100101 × 211
4. 舍入
在 对阶 和 右规 过程中，可能出现 尾数末位丢失
引起误差，需考虑舍入
(1) 0 舍 1 入法
(2) 恒置 “1” 法

## Slide 73
例 6.28
x = (– —)×2-5 y = (—) ×2-4
5
8
7
8
求 x – y（除阶符、数符外，阶码取 3 位，尾数取 6 位）
解：
[x]补 = 11, 011; 11. 011000
[y]补 = 11, 100; 00. 111000
① 对阶
[Δj]补 = [jx]补 – [jy]补
= 11, 011
00, 100
11, 111
阶差为 –1
∴ Sx 1, jx+ 1
∴ [x]补' = 11, 100; 11. 101100
x = (– 0.101000)×2-101
y = ( 0.111000)×2-100
+

## Slide 74
② 尾数求和
[Sx]补´ = 11. 101100
[–Sy]补 = 11. 001000
+
110. 110100
③ 右规
[x – y]补 = 11, 100; 10. 110100
[x – y]补 = 11, 101; 11. 011010
右规后
∴ x – y = (–0.100110)×2-11
= (– —)×2-3
19
32

## Slide 75
5. 溢出判断
设机器数为补码，尾数为 规格化形式，并假
设阶符取 2 位，阶码的数值部分取 7 位，数符取
2 位，尾数取 n 位，则该 补码 在数轴上的表示为
上溢
下溢
上溢
对应
负浮点数
对应
正浮点数
00,1111111;11.00 0
…
00,1111111;00.11 1
…
11,0000000;11.011 1
…
11,0000000;00.100 0
…
2127×(–1)
– 2-128×(2-1+ 2-n)
2-128×2-1
2127×(1–2-n)
最小负数
最大负数
最小正数
最大正数
0
阶码
01, ××···×
阶码
01, ××···×
阶码 10, ××···×
按机器零处理
Notes: 注意此处：尾数为规格化形式。-1/2不是规格化形式

## Slide 76
总结：浮点加减法运算步骤
(1) 对阶，小阶向大阶看齐
(2) 尾数相加减
(3) 尾数规格化
(4) 尾数舍入
(5) 阶码判溢出

## Slide 77
二、浮点乘除运算
x = Sx · 2jx
y = Sy · 2jy
1. 乘法
x · y = (Sx · Sy)×2jx+jy
2. 除法
x
y
=
Sx
Sy
× 2jx – jy
(1) 阶码采用 补码定点加（乘法）减（除法）运算
(2) 尾数乘除同 定点 运算
4. 浮点运算部件
阶码运算部件，尾数运算部件
3. 步骤
(3) 尾数规格化
(4) 尾数舍入
(5) 阶码判溢出
Notes: 注意277页的，补码负数的舍入处理
对于负数补码来说，
“舍”让绝对值变大；“入”让绝对值变小
277页情况II： 丢失各位最高位为0，以下各位不全为0，或者最高位为1，以下各位都为0， 实际是相当于丢了真值1******；
277页情况II： 丢失各位最高位为1，以下各位不全为0，实际是相当于丢了真值0******；

## Slide 78: V 算术逻辑单元
一、ALU 电路
组合逻辑电路
Ki 不同取值
Fi 不同
四位 ALU 74181
M = 0 算术运算
M = 1 逻辑运算
S3 ~ S0 不同取值，可做不同运算
ALU
Ai
Bi
Fi
…
Ki

## Slide 79
二、快速进位链
1. 并行加法器
= Ai Bi + (Ai+Bi)Ci-1
di = Ai Bi 本地进位
ti = Ai + Bi 传送条件
则 Ci = di + tiCi-1
Si = Ai Bi Ci-1+Ai Bi Ci-1+Ai Bi Ci-1+Ai Bi Ci-1
Ci = Ai Bi Ci-1+Ai Bi Ci-1+Ai Bi Ci-1+Ai Bi Ci-1
FAn
FAn-1
FA1
FA0
FAn-2
Cn
Sn
Cn-1
Sn-1
Cn-2
Sn-2
…
C1
S1
C0
S0
C-1
A0
B0
A1
B1
An-2
Bn-2
An-1
Bn-1
An
Bn

## Slide 80
2. 串行进位链
进位链
传送进位的电路
串行进位链
进位串行传送
以 4 位全加器为例，每一位的进位表达式为
C0 = d0 + t0C-1
C1 = d1 + t1C0
C2 = d2 + t2C1
C3 = d3 + t3C2
= d0 • t0C-1
4 位 全加器产生进位的全部时间为 8ty
n 位全加器产生进位的全部时间为 2nty
&
&
&
&
&
&
&
&
C3
t3
t2
t1
t0
C2
C1
C0
C-1
d3
d2
d1
d0
设与非门的级延迟时间为ty

## Slide 81
3. 并行进位链
n 位加法器的进位同时产生
以 4 位加法器为例
C0 = d0 + t0C-1
C1 = d1 + t1C0
C2 = d2 + t2C1
C3 = d3 + t3C2
= d1 + t1d0 + t1t0C-1
= d2 + t2d1 + t2t1d0 + t2t1t0C-1
= d3 + t3d2 + t3t2d1 + t3t2t1d0 + t3t2t1t0C-1
（先行进位，跳跃进位）
当 di ti 形成后，只需 2.5ty
产生全部进位
≥1
&
&
≥1
&
≥1
&
≥1
&
C-1
d3
t3
d2
t2
d1
t1
d0
t0
1
≥1
1
1
C0
C1
C2
C3
设与或非门的延迟时间为 1.5ty

## Slide 82: VI IEEE 754标准
1. 格式
32位
64位

## Slide 83
2. 偏移量127的由来
单精度，8位，00000000-11111111， 即0-255
00000000 和 11111111 抽取出来，
剩下 00000001 – 11111110，共254个码，所以偏移量127
[x]移码
254
127
127
–126
0
1
真值
– 01111110
00000001
01111111
11111110
00000000
01111111

## Slide 84
2. 偏移量127的由来
00000000 和 11111111 抽取出来，定义了处规格化浮点数外的4种数据类型。

## Slide 85
3. IEEE 754浮点数举例
将十进制数178.125表示成单精度浮点数
（1）178.125 ==》 10110010.001 ==》 1.0110010001 * 27
（2）e = 111 + 01111111 = 10000110
（3）按照格式 0 10000110 01100100010000000000000